## Slide 1
以前的欧标系统架构
自定义ocpp
M3/M4控制板
A7通讯板
OCPP数据交互
网络线程
OCPP进程
串口线程
自定义OCPP协议
（TTL)
读卡器线程
Power控制
电源模块组1
电源模块组2
电源模块组3
电源模块
4...N
电源模块组1
电源模块组2
电源模块组3
电源模块
4...N
PLC1
PLC2
PLC控制
绝缘检测模块
绝缘检测模块
M4板子
232
can
can
绝缘控制
DC电表模块
485
DC电表模块
电表控制
充电逻辑控制
HMI控制
显示屏
灯板模块
485
输入输出控制
读卡器
232

## Slide 2
现在改进版欧标系统架构
自定义ocpp
M3/M4控制板
自定义OCPP协议
（TTL)
Power控制
电源模块组1
电源模块组2
电源模块组3
电源模块
4...N
电源模块组1
电源模块组2
电源模块组3
电源模块
4...N
PLC1
PLC2
PLC控制
绝缘检测模块
绝缘检测模块
M4板子
232
can
can
绝缘控制
DC电表模块
485
DC电表模块
电表控制
充电逻辑控制
HMI控制
显示屏
灯板模块
485
输入输出控制
A7通讯板
OCPP数据交互进程
网络进程
Webserver
1. 配置诊断
2. 桩端模拟器
数据交互API（DBUS规范）
日志进程
Dbus转
串口
读卡器线程
读卡器
232

## Slide 3
现在新版欧标系统架构
M3/M4控制板
自定义CAN协议
（can)
电源模块组1
电源模块组2
电源模块组3
电源模块
4...N
PLC1
PLC2
PLC控制
绝缘检测模块
绝缘检测模块
232
can
can
绝缘控制
DC电表模块
485
DC电表模块
电表控制
充电逻辑控制
显示屏
灯板模块
485
输入输出控制
A7通讯板
OCPP数据交互进程
网络进程
Webserver
1. 配置诊断
2. 桩端模拟器
数据交互API（DBUS规范）
日志进程
Chgctrl进程
HMI控制
OCPP控制
模块控制
智能分配
充电逻辑
CAN协议
读卡器
232
CAN协议
M3/M4控制板
PLC控制
绝缘控制
电表控制
充电逻辑控制
输入输出控制
CAN协议
环境监测

## Slide 4
现在新版欧标系统架构存在的问题
M3/M4控制板
自定义CAN协议
（can)
PLC1
PLC2
绝缘检测模块
绝缘检测模块
232
can
A7通讯板
M3/M4控制板
环境板子
A7上板
通用底板
转接板
XMC上板
通用底板
XMC上板
通用底板
目前双枪一套系统的PCB板子多达12块，有单片机的板子有8块；
如果是单枪系统需要PCB板子8块，有单片机的板子有5块。

## Slide 5
现在新版欧标系统架构改进方案
M3/M4控制板
自定义CAN协议
（can)
PLC1
PLC2
绝缘检测模块
绝缘检测模块
232
can
A7通讯板
M3/M4控制板
环境板子
A7上板
通用底板
转接板
XMC上板
通用底板
XMC上板
通用底板
由于之前考虑通用底板造成了无法兼容部分功能，从而出现转接板和环境板，得不偿失。建议定制A7底板。
更改后：
双枪系统PCB板共10块，有单片机的7块；
单枪系统PCB板子共6块，有单片机的4块。
再者，A7上板可与奔驰上板通用。
A7上板
A7定制底板

## Slide 6
未来欧标系统架构建议
A7/M4控制板
自定义CAN协议
（can)
电源模块组1
电源模块组2
电源模块组3
电源模块
4...N
PLC控制
绝缘检测模块
绝缘检测模块
can
can
绝缘控制
DC电表模块
485
DC电表模块
电表控制
充电逻辑控制
显示屏
灯板模块
485
输入输出控制
A7通讯板
OCPP数据交互进程
网络进程
Webserver
1. 配置诊断
2. 桩端模拟器
数据交互API（DBUS规范）
日志进程
Chgctrl进程
HMI控制
OCPP控制
模块控制
智能分配
充电逻辑
CAN协议
读卡器
232
CAN协议
A7/M4控制板
PLC控制
绝缘控制
电表控制
充电逻辑控制
输入输出控制
CAN协议
环境监测
或者以太网
由于绝缘检测需要单独单片机进行处理，设计高压隔离和干扰问题，无法集成，还是以单个模块存在。
自研PLC成熟后，可做为软件模块存在。
基于自研PLC模块硬件成熟方案
HMI
HMI

## Slide 7
未来欧标系统架构方案建议
A7/M4控制板
绝缘检测模块
绝缘检测模块
can
A7通讯板
A7/M4控制板
A7/M4上板
通用底板
A7/M4上板
通用底板
双枪系统PCB板共8块，有单片机的5块；
单枪系统PCB板子共5块，有单片机的3块。
A7上板
A7定制底板
自定义CAN协议
（can)
或者以太网

## Slide 8
目前15118移植到单片机上对于单片机的选型比较重要，因为单片机需要移植IPV6和EXI编码器，对于系统的暂用资源无法细化估量，目前只是以RKN的芯片做为参考依据，提出一些建议。

## Slide 9
RKN70121 使用的单片机为 PIC32MZ1024EFH，1024KB flash，512KB RAM，
咨询过他们工程师，15118的板子的芯片存储会大，其他都一样，那就是使用的单片机可能是 PIC32MZ2048EFH， 2048KB flash， 512KB RAM。
基于Arm® Cortex®-M4内核的Kinetis® K2x USB微控制器(MCU)。

## Slide 10
基于Arm® Cortex®-M7内核的微控制器(MCU)。

## Slide 11
M4控制板
私有协议（232）
电源模块组1
电源模块组2
电源模块组3
电源模块
4...N
PLC1
PLC2
PLC控制
绝缘检测模块
绝缘检测模块
232
can
can
绝缘控制
DC电表模块
485
DC电表模块
电表控制
充电逻辑控制
显示屏
灯板模块
485
输入输出控制
A7主控板
OCPP数据交互进程
网络进程
Webserver
1. 配置诊断
数据交互API（DBUS规范）
日志进程
Chgctrl进程
HMI控制
DBU协议
PDU智能分配
（模块控制）
232协议
读卡器
232
232协议私有
PLC控制
绝缘控制
电表控制
环境监测
最新版单双枪系统架构

## Slide 12
M4控制板
私有协议（232）
PLC1
PLC2
PLC控制
绝缘检测模块
绝缘检测模块
232
can
绝缘控制
DC电表模块
485
DC电表模块
电表控制
充电逻辑控制
显示屏
灯板模块
485
输入输出控制
A7主控板
OCPP数据交互进程
网络进程
Webserver
1. 配置诊断
数据交互API（DBUS规范）
日志进程
Chgctrl进程
HMI控制
DBUS协议
232协议
读卡器
232
232协议私有
PLC控制
绝缘控制
电表控制
环境监测
以太网协议
最新版分体桩终端系统架构

## Slide 13
最新版分体桩系统架构
电源模块组1
电源模块组2
电源模块组3
电源模块
4...N
can
显示屏
灯板模块
A7主控板
OCPP数据交互进程
网络进程
Webserver
1. 配置诊断
数据交互API（DBUS规范）
日志进程
PDU进程
HMI控制
DBUS协议
读卡器
以太网协议
环境监测
终端①
终端②
终端③
PDU智能分配
（模块控制）
以太网
分体桩较一体机的区别：红色高亮区
①一体机：PDU智能分配做为模块集成于终端内A7主控板上。
②分体桩：PDU智能分配模块集成于整流柜内部。
整流柜